## Slide 2
* Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7022:2002 trạm y tế cơ sở - yêu cầu thiết kế
* Thông tư Số: 32/2021/TT-BYT Ban hành Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn
* Thông tư số 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH, THIẾT KẾ DỰ ÁN TRẠM Y TẾ

## Slide 3
BẢNG TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH THEO THÔNG TƯ SỐ: 32/2021/TT-BYT |  |  |  |  |  |  | 
TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH |  |  |  |  |  |  | 
STT | Tổ chức - chức danh | Số phòng | Diện tích tối thiểu (m2) | Diện tích tính toán (m2) | Hệ số K | Diện tích sàn | Ghi chú
 | Tổng cộng (A+B+C+D) |  |  | 796 |  | 1,225 | 
A | KHỐI CHỨC NĂNG CHUNG |  |  | 352 | 0.65 | 542 | 
1 | Không gian đón tiếp (không gian đa năng) | 1 | 80 | 100 |  |  | 
2 | Quầy đón tiếp + Quầy thuốc | 1 | 9 | 24 |  |  | 
3 | Khoa phòng bệnh an toàn thực phẩm |  |  | 24 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
4 | Khoa khám bệnh chữa bệnh |  |  | 24 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
5 | Khoa dược, thiết bị y tế, cận lâm sàng |  |  | 24 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
6 | Phòng Trực | 1 | 9 | 12 |  |  | 
7 | Kho thuốc | 1 | 9 | 24 |  |  | 
8 | Lấy mẫu xét nghiệm | 1 | 6 | 12 |  |  | 
9 | Sơ cứu, cấp cứu | 1 | 12 | 24 |  |  | 
10 | Tiêm | 1 | 12 | 24 |  |  | 
11 | Rửa, tiệt trùng | 1 | 6 | 12 |  |  | 
12 | Khu vệ sinh chung | 2 | 24 | 48 |  |  | 
B | KHỐI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN THƯỜNG |  |  | 144 | 0.65 | 222 | 
1 | Khám bệnh | 1 | 12 | 24 |  |  | Diện tích tối thiểu là 12m2 cho phòng 1 chỗ khám.
2 | Y dược học cổ truyền | 1 | 15 | 24 |  |  | 
3 | Tập phục hồi chức năng, không gian đợi | 1 | 30 | 48 |  |  | 
4 | Lưu bệnh nhân thường | 1 | 12 | 24 |  |  | 
5 | Khu vệ sinh chung | 1 | 24 | 24 |  |  | 
C | KHỐI CHỨC NĂNG CHO SẢN, PHỤ KHOA |  |  | 72 | 0.65 | 111 | 
1 | Đẻ (sanh)/Thủ thuật KHHGĐ | 1 | 14 | 24 |  |  | 
2 | Khám phụ khoa | 1 | 12 | 24 |  |  | 
3 | Lưu sản phụ | 1 | 12 | 24 |  |  | Diện tích tối thiểu là 12m2 cho phòng 2 giường và 16m2 cho phòng 3 giường.
D | KHỐI HÀNH CHÍNH, PHỤ TRỢ |  |  | 228 | 0.65 | 351 | 
1 | Phòng giám đốc | 1 |  | 18 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
2 | Phòng phó giám đốc | 1 |  | 18 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
3 | Văn phòng - Phòng hành chính tổng hợp | 1 |  | 48 |  |  | Theo thông tư 43/2025/TT-BYT
4 | Phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội | 1 |  | 24 |  |  | 
5 | Kho chung | 1 |  | 24 |  |  | 
6 | Khu vệ sinh cho nhân viên | 1 |  | 24 |  |  | 
7 | Khu bếp nấu | 1 |  | 24 |  |  | 
8 | Phòng ăn nhân viên | 1 |  | 48 |  |  | 
E | CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC |  |  |  |  |  | 
1 | Nhà để xe cán bộ nhân viên |  |  | 50 |  |  | Tính cho 10 cán bộ nhân viên
2 | Nhà để xe khách |  |  | 75 |  |  | Tính cho 30 chỗ để xe khách
3 | Nhà bảo vệ |  |  | 12 |  |  | 
#REF! | Vườn cây thuốc |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
B¶NG CHØ TI£U QUY HO¹CH |  |  | 
STT | néi dung | DIÖN TÝCH (m2) | TØ LÖ (%)
1 | Tæng diÖn tÝch khu ®Êt nghiªn cøu | 8,089.3 | 100
2 | DiÖn tÝch x©y dùng | 623.4 | 7.71
3 | Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng | 1,217.7 | 
4 | DiÖn tÝch ®Êt c©y xanh, v­uon hoa | 4,293.0 | 53.07
5 | DiÖn tÝch s©n ®­uong néi bé | 3,172.9 | 
6 | MËt ®é x©y dùng | 7.71 | 
MẶT BẰNG TỔNG THỂ